| FICHA TÉCNICA |
| --- |
|  | BIE WALL MT-VV 25/1 |
|  | FAMILIA |
|  | BIE |
|  | Ref. M002884 ARMARIO |
|  | Ref. M002885 PREMARCO |

CARACTERÍSTICAS

- Conjunto vertical empotrable formado por BIE fija certificada según norma EN 671-1, extintor y módulo técnico

- Armario, premarco y puertas ciegas en pintura poliéster RAL 3000

- Cerraduras de resbalón en plástico

- Dimensiones: 1400 (660+740) x 555 x 200mm (alto x ancho x fondo)

ARMARIO SUPERIOR

- De Devanadera fija con alimentación axial y conexión mediante latiguillo

- 20m de manguera semirrígida ALFLEX de 25mm según norma EN 694

- Válvula de bola en latón cromado con volante desmultiplicador reductor de par de accionamiento

- Manómetro escala 0-16 kg/cm2

- Lanza multiefecto Viper VTE-1550 de 25mm ABS

ARMARIO INFERIOR

- Habitáculo para 2 extintores de 6kg polvo ABC o 2kg CO2 (no incluidos)

- Troqueles para elementos de detección pulsador y sirena (no incluidos elementos de detección)